## Slide 1
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
Радиофизический факультет
Кафедра общей физики
Направление «Радиофизика»
Разработка автоматизированного метода отслеживания флуоресцентных областей при фотодинамической терапии
Научный руководитель:
Студент 4-го курса бакалавриата: Лебедев А.А.
Нижний Новгород, 2022
Зав. отд. радиофизич. методов в медицине ИПФ РАН
к. ф.- м. н
Турчин И.В.

## Slide 2: Фотодинамическая терапия(ФДТ)
Схема ФДТ
Молекулярная формула хлорина е6:
*Jonathan P. Celli «Imaging and Photodynamic Therapy: Mechanisms, Monitoring, and Optimization», 2010
PS – фотосенсибилизатор:
  0PS – синглетное
  основное состояние,
  1PS – возбуждённое синглетное состояние,
  3PS – возбуждённое триплетное состояние;
h – возбуждающее излучение;
hf – флуоресценция;
1O2 – синглетный кислород
0PS + h  1PS – поглощение фотона света определенной длины волны и энергетический переход фотосенсибилизатора в короткоживущее возбужденное синглетное состояние
1PS  3PS – переход фотосенсибилизатора в триплетное состояние
3PS + O2  0PS + 1O2 – передача энергии фотосенсибилизатора молекулярному кислороду, приводящая к возвращению фотосенсибилизатора в синглетное основное состояние и к появлению активного синглетного кислорода

## Slide 3: Мониторинг ФДТ методом флуоресцентной визуализации
см-1
Схема работы флуовизора
Нестационарный объект!
Интерфейс ПО устройства
I(t) – зависимость интенсивности флуоресценции от времени ФДТ
ФЛУО-1(ИПФРАН, Н. Новгород)
*M. S. Kleshnin «Compact and fully automated system for monitoring photodynamic therapy», 2015
Спектр поглощения и флуоресценции фотосенсибилизаторов хлоринового ряда

## Slide 4: Цель работы
Разработать метод отслеживания флуоресцентных областей при фотодинамической терапии
Задачи
Провести анализ существующих алгоритмов трекинга выбранных областей
Создание программы разметки исходных данных для получения тестировочной выборки
Разработка программы тестирования различных алгоритмов трекинга выбранной области
Анализ результатов тестирования алгоритмов трекинга

## Slide 5
Достоинства:
Индивидуальная обработка каждого кадра потока данных позволяет работать с произвольным смещением объекта
Полная независимость работы алгоритма от человека
Недостатки:
Высокая чувствительность к шуму
Требуется большая обучающая выборка
Способы определения областей на изображении
Отслеживание(трекинг) – выбрать область на первом изображении вручную, которая будет определяться автоматически
Детектирование – обучить детектор и каждый раз искать область на изображении
Достоинства:
Изолированность участка изображения от шумов
Не требует обучения или обучается самостоятельно
Недостатки:
Необходимость выбора вручную участка изображения для дальнейшей обработки
Зависимость работы системы от предыдущего кадра

## Slide 6
Minimum Output Sum of Squared Error (MOOSE) – создание корреляционного фильтра при минимальной обучающей выборке в одно изображение
MEDIAN FLOW (Feature Tracking method) – прогнозирование движения объекта при условии малых смещений выбранного участка изображения
Tracking-Learning-Detection (TLD) – в основе лежит алгоритм MEDIAN FLOW, к которому добавлен модуль обучения
Correlation Spatial Reliability tracker(CSRT) – линейное сканирование области изображения с обучением
Алгоритмы трекинга выгорания, выбранные для сравнения

## Slide 7
Программа разметки и предобработка исходных данных
«Вырезанный» опухолевый узел
Полная база «вырезанных» опухолевых узлов одного из сеансов ФДТ
Создание бинарной макси опухолевого узла
Исходный кадр с нанесенным вручную контуром опухолевого узла

## Slide 8
Программа тестирования различных алгоритмов трекинга
Начальная область флуоресценции задается пользователем вручную
Результатом работы программы является база изображений опухолевых узлов, а также интенсивность флуоресценции в них.
Визуализация работы алгоритма отслеживания
Полная база «вырезанных» опухолевых узлов для одной серии ФДТ, полученная CSRT алгоритмом

## Slide 9
Результаты обработки одной серии ФДТ
Зависимость интенсивности флуоресценции опухоли от времени с начала ФДТ (нормировка на первый кадр )
Зависимость отклонения от значений ручной разметки нормированной интенсивности флуоресценции опухоли от номера кадра
hν
hν
hν
hν
hν
hν
Динамика после ФДТ

## Slide 10
Результаты статистической обработки

## Slide 11
Выводы
Создана программа разметки флуоресцентных изображений на языке программирования Python 3.7 при использовании библиотеки Open CV
Создана тестировочная выборка на основе пяти сеансов ФДТ
Проведен анализ имеющихся библиотечных алгоритмов трекинга выбранных областей
Создана программа для отслеживания выбранной области на языке программирования Python 3.7, реализующая CSRT, TLD, MOSSE и MF алгоритмы трекинга
В результате анализа выходных данных показано, что наименьшую погрешность слежения обеспечивает алгоритм Median Flow.
При успешном прохождении тестирования данного алгоритма на более широкой выборке данный алгоритм может быть интегрирован в ПО Флуовизора для тестирования в клинических условиях

## Slide 12: https://github.com/AndreyLebedev1/diplom/tree/main